Målinger med BME280 sensor

Hvad er Wappsto:bit?

Wappsto:bit er ekstra tilbehør til micro:bit, der kobler den sammen med internetplattformen Wappsto.com, hvor man b.la. Kan se og styre sine micro:bit projekter fra.

Formål: Vi skal prøve at sende målinger fra en ekstern sensor. Vi kobler en ekstern sensor, som hedder BME280 til Wappsto:bit, der giver os målinger af temperatur, luftfugtighed og lufttryk i høj kvalitet.

Nødvendigt udstyr:

Computer med internet forbindelse
Smartphone (anbefales, men ikke nødvendig)
Wappsto:bit med strømforsyning
BME280 sensor

Micro:bit med USB kabel og computer

# Opgave 1: Opsætning

- Hop på hjemmesiden bit.wappsto.com på computeren.

  - Sprog kan skiftes til dansk i øvre højre hjørne.

- Tryk på projekter i toppen, filtrer efter ekspert projekter

- Vælg BME Lufttryksmåling projektet

- Følg guiden til ende.

  - Løber du ind i et problem, prøv at gå et par skridt tilbage i guiden og prøv igen.

- Når micro:bit er programmet og koblet sammen med Wappsto:bit, og den lyser grønt samtidig med at du kan se at den er online på Wappsto.com, gå videre til opgave 2.

- Lad være at lukke MakeCode vinduet på computeren endnu, da vi skal rette i den i opgave #3.

# Opgave 2: Lad os tænke på målinger og koden

Obs: Humidity = Luft fugtighed og Air pressure = Lufttryk.
Obs: ms er kort for millisekund, det betyder en tusinde-del af et sekund. Dvs. 1000 ms = 1 sekund.

- Hvornår er det koldt eller varmt?

| Det er varmt når temperaturen er… | Det er koldt når temperaturen er… |
| --- | --- |
| Over ___________ grader | Under ___________ grader |

- Hvad tror du 100% luft fugtighed betyder?

- Hvor ofte sender programmet målinger til Wappsto?

- Hvor ofte synes du vi bør sende målinger til wappsto, og hvorfor?

- Kan du forklare hvad enkelte dele af koden gør? Noter herunder

# Opgave 3: Tid til at eksperimentere!

- Ændrer den grønne, gør hver xx lykke til at køre hvert 1½ minut (90000 ms)

- Udvælg 3 placeringer til undersøgelse, og noter hvor, hvilken temperatur og luftfugtighed der forventes at være, og hvorfor den temperatur forventes.

| Placering |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatur (forventet) |  |  |  |
| Hvorfor? |  |  |  |
| Luftfugtighed (forventet) |  |  |  |
| Hvorfor? |  |  |  |

- Sæt Wappsto:bit på en powerbank og tag en smartphone med på forsknings tur!

- Mål temperaturen i 5 minutter, på hver placering, brug smartphone til at se og sikre, at målingerne bliver opdateret løbende.

- Vend tilbage til klasseværelset, og find dashboard på wappsto.

- Undersøg målingerne, hvad er der i virkeligheden blevet målt, og hvis det er anderledes fra det forventede, hvorfor mon?

| Placering |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatur (målt) |  |  |  |
| Forskel fra forventning? |  |  |  |
| Luftfugtighed (målt) |  |  |  |
| Forskel fra forventning? |  |  |  |

- Hvor var der koldest og varmest, og hvorfor mon? Noter herunder:

- Hvor var der mest fugtigt og tørrest, og hvorfor mon? Noter herunder:

- Er der noget overraskende i målingerne?

- Hurtigt færdige? Tid til sjove ekstra eksperimenter!

Prøv at ånde på BME280 sensoren, kan man se nogen forskel i luft fugtigheden eller lufttrykket?

Prøv at komme BME280 sensoren i en tillukket pose fyldt med luft, og prøv så at trykke på posen, kan man se nogen forskel på luft fugtigheden eller lufttrykket?